Informe sobre las emisiones de carbono a la atmósfera entre 1958 y 1998

y

Análisis del incremento de dióxido de carbono en la atmósfera

Roberto Moncho

Emisiones anuales de carbono

En la siguiente tabla podemos observar las emisiones* anuales totales (2) antrópicas de carbono entre 1958 y 1998, divididas en dos grupos, el carbono* capturado anualmente por los océanos y vegetales (3) y el carbono* retenido en la atmósfera anualmente (4).

*[Estos datos de carbono están expresado en pentagramos (1015 g) , es decir,  millones de toneladas].

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

|  |  | oce.+atm | oce. | atm | Acumul. desde 1958 | hasta 1998 (ppm) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| +C total (%) | 100,0 | 39,0 | 61,0 |  | +[CO2] |  | [CO2] |  |  |
| +C total (Pg) | 195,7 | 76,4 | 119,3 |  | 55,4 |  | 52 |  |  |
|  |  | C (Pg) | C. oce. | C. atm. | C (Pg) | [CO2] ppm | [CO2] | [CO2] |  (ppm) |  /[co2] |
|  | 1958 | 2,6 | 0,6 | 2 | 2 | 0,0 | 315 | 0 | 0,0 | 0 |
|  | 1959 | 2,7 | 1 | 1,7 | 3,7 | 0,8 | 315,98 | 0,98 | 0,2 | 0,0006 |
|  | 1960 | 2,7 | 0,8 | 1,9 | 5,6 | 1,7 | 316,91 | 1,91 | 0,2 | 0,0007 |
|  | 1961 | 2,8 | 1,6 | 1,2 | 6,8 | 2,3 | 317,65 | 2,65 | 0,4 | 0,0012 |
|  | 1962 | 2,9 | 2,4 | 0,5 | 7,3 | 2,5 | 318,45 | 3,45 | 0,9 | 0,003 |
|  | 1963 | 3 | 1,1 | 1,9 | 9,2 | 3,4 | 318,99 | 3,99 | 0,6 | 0,0019 |
|  | 1964 | 3,1 | 0,2 | 2,9 | 12,1 | 4,8 | 319,5 | 4,5 | -0,3 | -8E-04 |
|  | 1965 | 3,2 | 1,3 | 1,9 | 14 | 5,7 | 320,03 | 5,03 | -0,6 | -0,002 |
|  | 1966 | 3,3 | 1,3 | 2 | 16 | 6,6 | 321,37 | 6,37 | -0,2 | -7E-04 |
|  | 1967 | 3,4 | 0 | 3,4 | 19,4 | 8,2 | 322,18 | 7,18 | -1,0 | -0,003 |
|  | 1968 | 3,7 | 1,3 | 2,4 | 21,8 | 9,3 | 323,05 | 8,05 | -1,3 | -0,004 |
|  | 1969 | 4 | 2,7 | 1,3 | 23,1 | 10,0 | 324,62 | 9,62 | -0,3 | -0,001 |
|  | 1970 | 4,2 | 1,8 | 2,4 | 25,5 | 11,1 | 325,68 | 10,68 | -0,4 | -0,001 |
|  | 1971 | 4,9 | 0 | 4,9 | 30,4 | 13,4 | 326,32 | 11,32 | -2,1 | -0,006 |
|  | 1972 | 4,6 | 3,3 | 1,3 | 31,7 | 14,0 | 327,46 | 12,46 | -1,5 | -0,005 |
|  | 1973 | 4,6 | 2,6 | 2 | 33,7 | 15,0 | 329,68 | 14,68 | -0,3 | -8E-04 |
|  | 1974 | 4,5 | 2,4 | 2,1 | 35,8 | 15,9 | 330,25 | 15,25 | -0,7 | -0,002 |
|  | 1975 | 4,8 | 0,9 | 3,9 | 39,7 | 17,8 | 331,15 | 16,15 | -1,6 | -0,005 |
|  | 1976 | 5 | 1,4 | 3,6 | 43,3 | 19,5 | 332,15 | 17,15 | -2,3 | -0,007 |
|  | 1977 | 5,1 | 2,1 | 3 | 46,3 | 20,9 | 333,9 | 18,9 | -2,0 | -0,006 |
|  | 1978 | 5,3 | 1,3 | 4 | 50,3 | 22,8 | 335,5 | 20,5 | -2,3 | -0,007 |
|  | 1979 | 5,2 | 2,5 | 2,7 | 53 | 24,1 | 336,85 | 21,85 | -2,2 | -0,007 |
|  | 1980 | 5,1 | 2,5 | 2,6 | 55,6 | 25,3 | 338,69 | 23,69 | -1,6 | -0,005 |
|  | 1981 | 5,1 | 1,5 | 3,6 | 59,2 | 27,0 | 339,93 | 24,93 | -2,1 | -0,006 |
|  | 1982 | 5,1 | 1,5 | 3,6 | 62,8 | 28,7 | 341,13 | 26,13 | -2,5 | -0,007 |
|  | 1983 | 5,1 | 1,5 | 3,6 | 66,4 | 30,4 | 342,78 | 27,78 | -2,6 | -0,008 |
|  | 1984 | 5,2 | 2 | 3,2 | 69,6 | 31,9 | 344,42 | 29,42 | -2,5 | -0,007 |
|  | 1985 | 5,3 | 2,6 | 2,7 | 72,3 | 33,2 | 345,9 | 30,9 | -2,3 | -0,007 |
|  | 1986 | 5,5 | 1,6 | 3,9 | 76,2 | 35,0 | 347,15 | 32,15 | -2,9 | -0,008 |
|  | 1987 | 5,7 | 0 | 5,7 | 81,9 | 37,7 | 348,93 | 33,93 | -3,8 | -0,011 |
|  | 1988 | 5,9 | 2,7 | 3,2 | 85,1 | 39,2 | 351,48 | 36,48 | -2,7 | -0,008 |
|  | 1989 | 6 | 3,2 | 2,8 | 87,9 | 40,5 | 352,91 | 37,91 | -2,6 | -0,007 |
|  | 1990 | 6,1 | 2,9 | 3,2 | 91,1 | 42,0 | 354,19 | 39,19 | -2,8 | -0,008 |
|  | 1991 | 6,2 | 4,4 | 1,8 | 92,9 | 42,9 | 355,59 | 40,59 | -2,3 | -0,006 |
|  | 1992 | 5,9 | 4,4 | 1,5 | 94,4 | 43,6 | 356,37 | 41,37 | -2,2 | -0,006 |
|  | 1993 | 5,9 | 1,8 | 4,1 | 98,5 | 45,5 | 357,04 | 42,04 | -3,5 | -0,01 |
|  | 1994 | 6,1 | 1,6 | 4,5 | 103 | 47,6 | 358,88 | 43,88 | -3,8 | -0,01 |
|  | 1995 | 6,3 | 2,6 | 3,7 | 106,7 | 49,4 | 360,88 | 45,88 | -3,5 | -0,01 |
|  | 1996 | 6,5 | 3,9 | 2,6 | 109,3 | 50,6 | 362,64 | 47,64 | -3,0 | -0,008 |
|  | 1997 | 6,6 | 0,3 | 6,3 | 115,6 | 53,6 | 363,76 | 48,76 | -4,8 | -0,013 |
|  | 1998 | 6,5 | 2,8 | 3,7 | 119,3 | 55,3 | 366,63 | 51,63 | -3,7 | -0,01 |

Los datos de las columnas 2-4 se visualizan en la siguiente gráfica:

Fuente: CO2, emisiones humanas y acumulación en la atmósfera, en los océanos y en la vegetación (Clima reciente)

http://homepage.mac.com/uriarte/emisiones.html

Antón Uriarte: Historia del clima

http://homepage.mac.com/uriarte/lista.html

A partir de los datos de carbono retenido en la atmósfera (4), podeos calcular la acumulación teórica de carbono, desde 1958 (5).

Sabiendo que el número total de moles de la atmósfera es de  1.77 ·1020 molAtm

Y sabiendo que hay 12g de carbono por cada mol de atmósfera.

En una parte por millón de CO2 hay 2,123 pentagramos de C (carbono).

[CO2] = 1 ppm de la atm =  1 ppm · (10-6 /ppm) · (12g C / mol) · (1.77·1020 molAtm ) = 2,124 Pg C

Fuente: http://courses.washington.edu/pcc588/notes/Lect8_ATMO2_CO2_06.doc

Aplicando la anterior relación, deducimos que el incremento teórico de CO2 en la atmósfera respecto de 1958 es (6):

A partir de los datos de Mauna Loa (Hawaii) (7), podemos comprobar el incremento teórico con el real (8):

(8) Fuente:

Atmospheric CO2 concentrations (ppmv) derived from in situ air samples collected at Mauna Loa Observatory, Hawaii

http://cdiac.ornl.gov/ftp/maunaloa-co2/maunaloa.co2

Nota: Hubiésemos podido comprobar para cualquier observatorio, pero las diferencias entre uno y otros es de unas pocas ppm. La diferencia máxima (entre norte y sur) son de unas 7 ppm.

|  | 1958 | 1998 |
| --- | --- | --- |
| South Pole | 315 | 365,0 |
| Mauna Loa | 315 | 366,6 |
| Alert |  | 371,6 |

Fuente: http://cdiac.ornl.gov/trends/co2/contents.htm

La media en 1998 entre norte y sur se sitúa en torno a 368,3 ppm. Por tanto, la desviación de la concentración en Mauna Loa en 1998 respecto la media norte-sur se sitúa entorno a 1,7 ppm.

El incremento teórico de CO2 (6) viene dado por una media global y de la suposición de que la vida meda de una molécula de CO2 en la atmósfera fuese “infinita”, es decir, con el valor teórico se supone como si el dióxido de carbono se acumulase para siempre, y eso no es cierto. La vida media del CO2 se del orden de 100 años, por lo que no se acumula indefinidamente, sino que el valor real ha de ser menor que el teórico.

Si miramos la tabla, en la columna 9, observamos que la desviación en 1998 respecto al teórico es de unas 4 ppm.

Esta diferencia entre teórico y real se debe tanto a que la molécula de CO2 tiene una cierta vida, como a la diferencia de la concentración entre Mauna Loa y la media global.

Por otra parte, es relativamente difícil calcular la vida media con estos datos, pero podemos concluir que el incremento de CO2 en la atmósfera parece deberse a las emisiones antrópicas.

Fuentes:

Antón Uriarte: Historia del clima

http://homepage.mac.com/uriarte/lista.html

CO2, emisiones humanas y acumulación en la atmósfera, en los océanos y en la vegetación (Clima reciente)

http://homepage.mac.com/uriarte/emisiones.html

Atmospheric CO2 concentrations (ppmv) derived from in situ air samples collected at Mauna Loa Observatory, Hawaii

http://cdiac.ornl.gov/ftp/maunaloa-co2/maunaloa.co2

Deforestación y aumento del CO2 durante el último milenio (Último milenio)

http://homepage.mac.com/uriarte/deforestacion.html

Global CO2 Emissions from Fossil-Fuel Burning, Cement Manufacture, and Gas Flaring: 1751-2003

http://cdiac.ornl.gov/ftp/ndp030/global.1751_2003.ems

Atmospheric CO2 concentrations (ppmv) derived from in situ air samples collected at Mauna Loa Observatory, Hawaii

http://cdiac.ornl.gov/ftp/maunaloa-co2/maunaloa.co2